Приложение № 1

к опросному листу АО «Тулаэлектропривод»

Присоединительные размеры электроприводов классической линейки (ТУ 26-07-015-89, ТУ 3791-006-05749406-2000)

Рисунок 1 — Присоединение типа МЧ (под квадрат)

Рисунок 2 — Присоединение типа МК (под кулачки)

Рисунок 3 — Присоединение типа АЧ (под квадрат)

Рисунок 4 — Присоединение типа АК (под кулачки)

Рисунок 5 — Присоединение типа Б

Размеры в миллиметрах

| Тип | D | D1 | d | d1 | d2 | L | R | b | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | Кол. шпонок, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | 220(0,5 | 84 | 155Н11 | 70 | М20 | 200 | 23 | 20 | 12 | 6 | 12+0,5 | 10 | 40 | 12(1 | 1 |
| Г | 330(0,3 | 148 | 240Н11 | 120 | М20 | 285 | 20 | 20 | 12 | 6 | 12+0,7 | 12 | 40 | 12(1 | 2 |

Рисунок 6 — Присоединение типов В и Г

Рисунок 7 — Присоединение типа Д

Переходники группы А

| Буквенное обозначение | Тип электропривода |
| --- | --- |
|  | М | А | Б | В | Г | Д |
|  | Условное обозначение типа присоединения к трубопроводной арматуре |
|  | F07 | F10 | F12 | F14 | F16 | F25 | F30 | F35 | F40 |
|  | Присоединительные размеры, мм |
| d1 | 90 | 125 | 150 | 175 | 210 | 300 | 350 | 415 | 475 |
| d2 f8 | 55 | 70 | 85 | 100 | 130 | 200 | 230 | 260 | 300 |
| d3 | 70 | 102 | 125 | 140 | 165 | 254 | 298 | 356 | 406 |
| h max | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| n отв. d4 | 4 отв. М8 | 4 отв. М10 | 4 отв. М12 | 4 отв. М16 | 4 отв. М20 | 8 отв. М16 | 8 отв. М20 | 8 отв. М30 | 8 отв. М36 |
| α | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 22,5° | 22,5° | 22,5° | 22,5° |
| d6 max | 26 | 40 | 48 | 55 | 75 | 85 | 100 | 150 | 175 |
| d6 min | 20 | 28 | 32 | 36 | 44 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| L min | 25 | 40 | 48 | 55 | 70 | 90 | 110 | 150 | 180 |
| H | 88 | 70 | 85 | 115 | 115 | 135 | 135 | 115 | 115 | 155 | 155 | 185 |
| Масса, кг | 2,8 | 3,8 | 5,5 | 12 | 13 | 31 | 40 | 50 | 58 | 125 | 138 | 178 |

Рисунок 8 —  Габаритные, присоединительные размеры и масса переходников группы А

Переходники группы В

Тип В1:  d=d7 H9					Тип В3:  d=d10 H9

Тип В2:  dd7 max					Тип В4:  dd10 max

Остальные размеры  см. узел А

| Буквенное обозначение | Тип электропривода |
| --- | --- |
|  | М | А | Б | В | Г | Д |
|  | Условное обозначение типа присоединения к трубопроводной арматуре |
|  | F07 | F10 | F12 | F14 | F16 | F25 | F30 | F35 | F40 |
|  | Присоединительные размеры, мм |
| d7 | 28 | 42 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 |
| b JS9 | 8 | 12 | 14 | 18 | 22 | 28 | 32 | 40 | 45 |
| t | 31,3 | 45,3 | 53,8 | 64,4 | 85,4 | 106,4 | 127,4 | 169,4 | 190,4 |
| d10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| d10 max | 25 | 35 | 40 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 160 |
| L min | 35 | 45 | 55 | 65 | 80 | 110 | 130 | 180 | 200 |
| h2 max | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 |
| H | 37 | 45 | 52 | 65 | 70 | 70 | 100 | 120 | 105 | 125 | 170 | 180 | 225 |
| Масса, кг | 1,5 | 2,5 | 5 | 7,5 | 11 | 12 | 16 | 23 | 33 | 52 | 105 | 110 | 135 |

Ы

Рисунок 9 — Габаритные, присоединительные размеры и масса переходников группы В

# Text boxes

±0,5

4+0,48

4min

4+0,3

4( 0,6

4+0,48

Ø40Н11

А

А

R9

48

Ø25

Ø32

30( 0,4

Б

Б

64( 0,4

82

Б-Б

2±0,5

12 min

4 отв. М6

Ø12

30 min

14

4+0,3

Ø70Н11

А

А

4 отв. Ø15

100

Ø104( 0,5

R 13,5

100

5min

14

4( 0,6

4+0,3

Ø70Н11

А

А

4 отв. Ø15

Ø104( 0,5

Ø44

100

Ø32

R 13,5

100

8min

16

8( 1

8+0,4

Ø108Н11

А

А

4 отв. Ø13

Ø135( 0,3

122

Ø57

R 13

Ø45

122

h3min

h5

h2

h1

d

h

Б-Б

###### А

h4 min

A

bh9

4 отв. d2

Б

Б

D

L

D1

d1

R

L

Ø135

Ø150

60min

25( 1

15

155min

50

12+0,43

12( 1

14

А

А

4 отв. Ø34

Ø400(0,3

360

Ø214

Ø172

Ø320Н11

R 40

360